## Slide 1
2024. 7. 25.
이 주 석
TOPST D3 환경세팅

## Slide 2
환경세팅?
TOPST D3 공식 페이지 : https://topst.ai/tech/docs?TOPST-D3
TOPST D3 Linux SDK : : https://topst.ai/tech/docs?TOPST-D3&Software&SDK&LINUX&1.%20Environment%20Setting.md
진행순서는 다음과 같습니다.
Setting Host Environment :
( 개발환경 세팅 : 윈도우 PC 상 리눅스 배포판 사용 + SDK 다운로드 )
Build Guide ( 빌드 가이드 : 이미지 제작 )
FirmwareDownload ( 펌웨어 다운로드 : 제작된 이미지 보드 삽입)

## Slide 3
Window 에 설치된 WSL2 와 Ubuntu 삭제 방법
윈도우 키 + R 을 누른 후, cmd 입력, command 창에서, wsl – unregister Ubuntu 함
배포판 앱을 제거, 윈도우키를 누른 후 배포판이름 Ubuntu, Ubuntu 22.04 를 입력한 후 제거를 클릭
1. Host Environment
Windows에 설치한 WSL2 및 Ubuntu 삭제하는 방법 :: 멈춤보단 천천히라도 (tistory.com)

## Slide 4
Window 에 설치된 WSL2 와 Ubuntu 삭제 방법
3. 윈도우키를 누른 후 설정에서 “설치된 앱“ 클릭, 검색창에서 linux 를 입력하여 검색창에 linux를 입력하여 검색된 “Linux용 Windows 하위 시스템”과 "Windows Subsystem for Linux"옆에 보이는 “…”을 클릭합니다. 보이는 메뉴에서 “제거”를 클릭합니다. ”시스템구성요소”에서 linux 용 윈도우 하위시스템이 보이지만 삭제 방법을 모름
1. Host Environment
Windows에 설치한 WSL2 및 Ubuntu 삭제하는 방법 :: 멈춤보단 천천히라도 (tistory.com)

## Slide 5
Window 에 설치된 WSL2 와 Ubuntu 삭제 방법
4. Command 창에서 appwiz.cpl 입력, “Windows 기능 켜기/끄기＂를 클릭
“Linux용 Windows 하위 시스템”, “가상 머신 플랫폼”을 체크 해제하고 확인을 클릭합니다.
이후 WSL2 와 Ubuntu 를 설치
1. Host Environment
Windows에 설치한 WSL2 및 Ubuntu 삭제하는 방법 :: 멈춤보단 천천히라도 (tistory.com)

## Slide 6
1. Host Environment
Setting Host Environment(~SDK 다운로드 전까지 진행)
https://topst.ai/tech/docs?TOPST-D3&Software&SDK&LINUX&1.%20Environment%20Setting
1.1 Ubuntu Installation
(1) WSL (Windows Subsystem for Linux)을 사용
VMWare를 통해 진행하여도 무방하지만 개발환경이 WSL로 변경되었기 때문에 WSL 기준으로 정리
WSL 상 리눅스의 배포판은 Ubuntu 22.04
1.2 Install WSL Ubuntu
(1) Window PowerShell 을 관리자 모드로 실행
(2) 윈도우 환경 WSL 기능 활성화 명령어 입력
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
(3) WSL 기본 버전 사용 명령어 입력
1) wsl --set-default-version 2
(4) 마이크로소프트 스토아 에서 Ubuntu 22.04.3 LTS 다운로드
(5) wsl 설치명령어 입력
wsl --install

## Slide 7
1. Host Environment
(5) wsl 설치명령어 입력
wsl --install
Unix username : topst
Password : *********** 설치
$ lsb_release –a 하면 배포판 정보가 표시됨

## Slide 8
1. Host Environment
이후 재부팅( exit 하고 다시 PowerShell 관리자권한으로 다시 들어감
(6) 배포판 설치
wsl --list --online : 설치 가능한 배포판 확인
wsl --install Ubuntu-22.04 or wsl.exe --install Ubuntu-22.04
이 후 다시 Powershell 접속시엔 “wsl” 명령어만 입력하면 wsl 계정으로 바로 연결

## Slide 9
1.3 Linux Environment(SSH, Samba, 필요 Utility 설치)
(1) Install SSH and Samba
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
$ sudo apt install -y net-tools openssh-server samba
*) ssh : GitLab 에 SSH 공개키를 등록함, 보안성있게 편리한 인증을 수행
samba : wsl 과 Window PC 간 자원 공유 기능 제공
1. Host Environment

## Slide 10
1.3 Linux Environment(SSH, Samba, 필요 Utility)
(2) Utilities 설치(차례로)
$ sudo apt-get install -y gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath
$ sudo apt-get install -y socat cpio python3-pip python3-pexpect xz-utils debianutils
$ sudo apt-get install -y iputils-ping python3-git python3-jinja2 libegl1-mesa libsdl1.2-dev pylint
$ sudo apt-get install -y xterm zstd ncftp curl git-lfs vim zip
*) $ sudo locale-gen en_US.UTF-8
UTF-8 문자 인코딩을 사용하는 새로운 로케일 데이터 생성
1. Host Environment

## Slide 11
1.3 Linux Environment(SSH, Samba, 필요 Utility)
(3) Install Repo(*Repo(==Android Repo) 란 구글에서 제공하는 git 레파지토리 관리를 위한 Utility
$ python3 --version python 버전이 3.6 이상임을 확인
$ sudo apt-get install repo
*) $ sudo ln -sf /usr/bin/python3 /usr/bin/python
만약 '/usr/bin/env 'python' no such file or directory' 와 같은 에러 발생 시, 위 명령어를 입력,
'python'이 'python3'를 가리키도록 설정
만약 Repo 오류가 있다면 다음 명령어를 사용해 최신 버전을 다운로드하여 /usr/bin 폴더에 직접 삽입
$ mkdir -p ~/bin
$ curl http://commondatastorage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo
$ chmod a+x ~/bin/repo
$ sudo mv ~/bin/repo /usr/bin/repo
1. Host Environment

## Slide 12
1.3 Linux Environment(SSH, Samba, 필요 Utility)
(4) Undev Rules for Telechips USB Device
Udev란 리눅스 커널을 위한 장치 관리자, Udev Rules는 특정 장치에 대한 동작을 정의하는 설정파일을 의미
$ echo "SUBSYSTEM==\"usb\", ATTR{idVendor}==\"140e\", MODE=\"0666\", OWNER=\"${USER}\"" | sudo tee /etc/udev/rules.d/99-topst.rules
$ sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
* 해당 과정을 통해 'sudo' command 없이 FWDN(보드 이미지)을 다운로드 (보드에 포팅)할 수 있다.
1. Host Environment

## Slide 13
2.1 TOPST D3 Linux SDK build 준비(해당 SDK에 대한 배경지식)
- 해당 SDK는 Yocto Project 3.1 Dunfell을 기반으로 함.
- Yocto 프로젝트란 특정 하드웨어의 요구사항 (사양)에 맞게 Linux 커스텀 OS를 생성시켜주는 빌드 시스템
- 빌드에 필요한 소스들을 오픈 소스로 공유
- Dunfell 은 Yocto 프로젝트의 버전 이름 중 하나
- 원 소스를 가지고 있지 않고 '레시피' 라는 설정파일 내, 빌드에 필요한 소스코드들의 원본위치 (URL 혹은
경로), 소스코드 패치방법, 필요한 구성옵션 및 의존하는 라이브러리 및 패키지, 설치할 파일 경로 등을 정의
- 해당 레시피를 비트베이크라는 빌드 툴을 활용해 이미지로 만드는 것이 Yocto 프로젝트
2. Build Guide(SDK download, SDK를 활용 이미지 빌드
https://topst.ai/tech/docs?TOPST-D3&Software&SDK&LINUX&2.%20Build%20Guide
2.2 Ready to build
(1) Create and regist SSH Key(후에 Gitlab SDK를 다운로드 받을 시에 보안성과 편리성을 강화)
$ ssh-keygen 공개키 생성
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub 공개키 확인 이후 해당키를
GitLab 에 등록

## Slide 14
2. Build Guide(SDK download, SDK를 활용 이미지 빌드
2.2 Ready to build
(2) 해당키를 GitLab 에 등록
google jslee@ssu.ac.kr ********* 으로 등록
User Settings / SSH Keys 에서
Add New Key 를 한다.

## Slide 15
2. Build Guide(SDK download, SDK를 활용 이미지 빌드
2.2 Ready to build
(3) ssh 설정 생성

## Slide 16
2. Build Guide(SDK download, SDK를 활용 이미지 빌드
2.2 Ready to build
(3) get TOPST-D3 with Git
$ mkdir topst
$ cd topst
*$ git config --global user.email "you@example.com"
*$ git config --global user.name "Your Name"
$ repo init -u https://github.com/topst-development/manifest -m topst-d3-pre-v0.1.xml
$ repo sync
이후 파일 및 디렉토리

## Slide 17
2. Build Guide(SDK download, SDK를 활용 이미지 빌드
2.3 Execute Build Script(빌드 스크립트 실행)
$ ./easy-setup.sh
- "Proceed to confirm", 에서 엔터 키 입력
해당 과정에서 subcore 에는 build
하지 않는 것으로 진행

## Slide 18
2. Build Guide(SDK download, SDK를 활용 이미지 빌드
2.3 Execute Build Script(빌드 스크립트 실행)
$ source yocto/poky/oe-init-build-env build-main 빌드 환경 설정 명령어
$ bitbake topst 현재 설정대로 이미지 빌드 실행
en_US.UTF-8 locale 문제면
$sudo locale-gen en_US.UTF-8

## Slide 19
2. Build Guide(SDK download, SDK를 활용 이미지 빌드
2.3 Execute Build Script(빌드 스크립트 실행)
다시
$ bitbake topst 함, 다음과 같은 애러가 나온다면
* $ sudo ssh-keyscan -H gitlab.com >> ~/.ssh/known_hosts
- 해당 명령어를 입력하여 호스트의 SSH 공개 키를 가져와서 저장한다.
- ~/.ssh/known_hosts 은 호스트의 공개키를 저장하는 파일
- 이후, $ bitbake topst 재실행
정상 bitbake 동작 후 바이너리 생성 완료
60분정도 시간걸림

## Slide 20
2. Build Guide(SDK download, SDK를 활용 이미지 빌드
2.4 make FWDN Image (생성된 바이너리를 하나의 이미지로 만듬)
-- TOPST_PATH/ 에서 진행,
$ ./stitch-fai.sh -f

## Slide 21
3. Firmware Download
3. Firmware Download
3.1 VTC Driver 활용 호스트 PC(로컬 PC)와 보드 연결
- VTC (Vendor Telechips Certification) : 텔레칩스 제작 보드를 인식하는 드라이버.
- 장치관리자 내 '범용직렬 연결 탭' 안에 해당 드라이버가 인식되어야 FWDN 다운로드 (이미지 포팅)가 가능
- 해당 드라이버는 V5.0.0.14 이상 버전을 사용해야 한다.
vtcdrv v5.0.0.14

## Slide 22
3. Firmware Download
(1) TOPST D3 보드와 로컬 PC 연결
- 5V 3A 전원 인가
- USB A타입 케이블로 USB 2.0 FWDN 부분과 로컬 PC 연결 (아래 사진 붉은 사각형 부분)
- 이후 위 사진은 SW1 버튼을 누른 상태에서 SW2 버튼을 동시에 5초 이상 눌렀다 뗀다.
- 이후 "장치 관리자" 를 실행, 범용 직렬 버스 컨트롤러 (USB) 탭에 인식되는 ‘VTC Driver'를 확인한다.

## Slide 23
3. Firmware Download
3.2 Ready to Download FWDN
- VTC (Vendor Telchips Certification) 드라이버를 활용하여 보드와 연결되고 생성된 이미지를 포팅시키는
주체는 개인 로컬 PC이기 때문, 해당 과정에서 로컬 PC는 Window를 사용한다는 가정하에 진행
(1) unzip "output.fwdn.zip" : 생성 펌웨어 zip 압축 해제
$ mkdir images
$ mv ./output.fwdn.zip ./images
$ cd images
$ unzip output.fwdn.zip
(2) copy "images" folder to Windows C drive
:윈도우 환경에서 실행하기 위해 해당과정 진행
cp –r ./images /mnt/c가 안될 경우 sudo~ 에서 실행
$ cd ..
*$ sudo cp -r ./images /mnt/c

## Slide 24
3. Firmware Download
3.3 FWDN 진행(C 드라이브에서 Powershell 오픈)

## Slide 25
3. Firmware Download
3.4 TOPST Connection with UART
1) 아래와 같이 TOPST D3 보드와 디버깅 보드를 플랫케이블로 연결
2) Serial 포트 드라이버를 설치 후, CA72 UART Type-C 와 로컬 PC 연결
-- https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers? tab=downloads

## Slide 26
4. 기타
< Ubuntu image download >
C:\Users\SoC\Desktop
\topst.d3.pre.20240425001
Download 받은 이미지 폴더 topst.d3~ 에서 마우스 오른쪽 버튼 누르고 Command Terminal 을 열면 아래와 같이 나옴
순서대로 진행

## Slide 27
4. 기타
< 인터넷 연결 >se
Mobaxterm 에서 접속, Serial 에서
double-click 하여 root/root 혹은 topst/topst 로 들어감
이때 Ethernet cable 연결하고, “ifconfig” 하면 ip를 알 수 있다.
Ping google.com 을 해본다.(인터넷 연결 확인)
git clone https://git.huconn.com/topst-project/gpio-led-control.git
“command not found” 에러가 나타나면 다음과 같이 설치한다.
apt-get update
apt-get upgrade
sudo apt install git 하여 git 설치 or apt install git
git clone https://git.huconn.com/topst-project/gpio-led-control.git
python3 gpioLed.py 82 out 0
python3 gpioLed.py 82 out 1 하여 확인할 것
ssh root@192.168.0.1 로 원격접속 가능
https://lastminuteengineers.com/ 에접속
Movaxterm 으로 들어갔는데 아무 화면 나타나지 않으면,
D3 보드의 전원을 뻇다 다시 끼고, ifconfig 를 해 봄

## Slide 28
4. 기타
root@jammy: ifconfig 해서 IP 확인, 안 잡히면 Topst D3 보드 리부팅(power 잭을 뺏다 다시 낌)
다음을 수행
apt-get update
apt-get upgrade
sudo apt install git 하여 git 설치 or apt install git
git clone https://git.huconn.com/topst-project/gpio-led-control.git
10분정도 소요

## Slide 29
4. 기타
root@jammy: ifconfig 해서 IP 확인, 안 잡히면 Topst D3 보드 리부팅(power 잭을 뺏다 다시 낌)
다음을 수행
apt-get update
apt-get upgrade
sudo apt install git 하여 git 설치 or apt install git
git clone https://git.huconn.com/topst-project/gpio-led-control.git
python3 gpioLed.py 82 out 0
python3 gpioLed.py 82 out 1 하여 확인할 것
ssh root@192.168.0.7 로 원격접속 가능
https://lastminuteengineers.com/ 에 접속

## Slide 30
4. 기타
pwm 구현 예
git clone https://git.huconn.com/topst-project/pwm-led-control.git